# Национальная Федерация Фрироупа™

# Авторское агентство

# Новые социальные и педагогические технологии

| Freerope / Фрироуп™ | © Инна Божева, Дмитрий Сергеев, Наталья Коняхина freerope@nspt.ru 8 (910) 608-77-35 8 (910) 708-68-35 |
| --- | --- |

Правила соревнований по Фрироупу™

новый молодежный экстремальный вид спорта, придуманный в России

Определения

Фрироуп («Висячие сады») - вид двигательной активности с элементами спорта и экстрима, основанный на преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных поверхностей. Результат соревнований во Фрироупе, как правило, определяется по времени прохождения дистанции.

Дистанция – набор из нескольких веревочных элементов от старта до финиша, доступных для прохождения без касания контрольных поверхностей.

Контрольная поверхность – поверхность земли (воды), опоры или веревки, определенная главным судьей соревнований, касание которой во время прохождения дистанции запрещено. Контрольные поверхности на опорах и веревках обозначаются красным цветом.

Опора – естественный или искусственный объект (дерево, камень, столб, стойка, стена и др.) используемый при создании дистанции для закрепления веревок.

Элемент – обособленная часть дистанции, для создания которой используются веревки и иные материалы (бревна, жерди, лестницы, автомобильные покрышки и др.), имеющая собственное название и отличающаяся от других элементов по сложности и способу прохождения. Как правило, элементы отделены друг от друга опорами.

Авторские права

Фрироуп™ создан в России в городе Обнинске Калужской области в 1992 году. Авторами этого вида спорта являются Инна Божева, Вячеслав Горбачев, Дмитрий Сергеев и Наталья Коняхина. Все права на распространение и развитие Фрироупа™, а также на использование торговой марки Фрироуп™ принадлежат Авторскому агентству «Новые социальные и педагогичские технологии» NSPT.RU .

Философия Фрироупа™

Изначально Фрироуп™ создавался авторами, как «народный» вид спорта, обладающий следующими уникальными особенностями:

увлекательный характер дистанций, допускающий, как преодоление собственных слабостей (соревнование с самим собой), так и с соперниками;

возможность проведения, как личных, так и командных соревнований;

возможность проведения соревнований, как на открытых площадках, так и в помещениях, при различной погоде, на улицах населенных пунктов и в природной среде;

отсутствие необходимости специально оборудованных спортивных сооружений;

отсутствие дорогостоящего спортивного оборудования и доступность необходимых материалов;

участие в соревнованиях по Фрироупу является общедоступным независимо от возрастных, половых и физических ограничений;

зрелищность и массовость соревнований;

наличие интуитивно понятных правил, не допускающих разночтений;

отсутствие необходимости специальной технической подготовки участников (знания узлов, правил организации веревочной страховки и др.);

безопасность дистанций.

Общие вопросы организации соревнований по Фрироупу™

Настоящие правила охватывает все аспекты проведения соревнований по Фрироупу™, включая организационные вопросы.

Настоящие правила рекомендуются как основа для подготовки положений о соревнованиях по Фрироупу™.

Настоящие правила относятся ко всем организаторам, участникам, официальным представителям команд и другим лицам, контактирующими с организаторами или участниками соревнований.

Дополнительные правила, не противоречащие настоящим правилами, могут быть определены организатором соревнований.

Положение о соревнованиях предлагается организатором и утверждается Национальной Федерацией Фрироупа (НФФ).

Спортивная справедливость – ключевой принцип интерпретации (толкования) настоящих правил участниками и организаторами соревнований по Фрироупу™.

Виды соревнований по Фрироупу™

Классификация по способу определения результата

«на время» – по времени прохождения дистанции;

«по баллам» – по сумме баллов набранных в соревнованиях «по выбору» за определенное время;

«на прохождение» – по количеству пройденных элементов (как правило, используется при проведении массовых стартов по классу «Любительский»).

Классификация по типам взаимодействия участников

индивидуальные;

эстафетные (последовательное прохождение дистанции или участков дистанции участниками команды);

групповые (одновременное сквозное прохождение дистанции или ее участков участниками команды).

Классификация по характеру зачета результатов

личные (результаты зачитываются отдельно каждому участнику);

лично – командные (результаты засчитываются каждому участнику и командам);

командные (результаты участников засчитываются командам).

Классификация по способу определения окончательных результатов соревнований

однократные (результат одного единственного состязания является окончательным результатом);

многократные (комбинированный результат одной или более дистанций, преодоленных в течение одного или нескольких дней, определяют окончательный результат);

квалификационные (участники проходят одну или несколько квалификационных трасс для попадания в финал, окончательным результатом является результат финала).

Определение результата соревнований

Окончательный результат участника или команды может определяться:

для однократных соревнований

по наименьшему количеству времени, затраченному участником или командой на преодоление дистанции в соревнованиях «на время»;

по наибольшей сумме баллов набранных участником или командой за преодоление отдельных элементов в соревнованиях «по выбору»;

по количеству пройденных элементов в соревнованиях «на прохождение».

для многократных соревнований

по наименьшей сумме мест, занятых участником или командой по итогам прохождения всех дистанций;

по наибольшей сумме баллов полученных участником или командой по итогам прохождения всех дистанций в соревнованиях «на прохождение».

для квалификационных соревнований

в следующий круг соревнований выходят участники или команды, затратившие на преодоление дистанции наименьшее количество времени;

в следующий круг соревнований выходят участники или команды, набравшие наибольшее количество баллов за преодоление дистанции в соревнованиях «на прохождение».

Правила прохождения дистанций

Время прохождения дистанции определяется с момента касания участником любой частью тела специально обозначенной точки первого элемента дистанции (старта) до прохождения последнего элемента и касания участником любой частью тела специально обозначенной точки (финиша).

Порядок старта и финиша может быть определен главным судьей дополнительно.

Во время прохождения дистанции участникам запрещается касание контрольных поверхностей любой частью тела (в т.ч. волосами) или одеждой.

Участникам запрещено нарушать целостность дистанции (перевязывать узлы, перестегивать карабины, использовать дополнительные веревки и оборудование), если это не разрешено главным судьей соревнований.

Участник имеет право преодолевать дистанцию любым способом, не запрещенным настоящими правилами.

Никаких штрафных баллов за прохождение дистанции не начисляется.

Участники, не выполняющие требования Фрироуп™ по безопасности, к прохождению дистанции не допускаются.

Все пункты указанных Правил, если не оговорено иное, относятся ко всем видам соревнований.

Общие требования к постановке дистанций

Дистанция должна соответствовать требованиям Фрироуп™ по безопасности.

Дистанция должна обеспечивать равенство условий борьбы для всех участников.

Прохождение дистанции должно демонстрировать в равной степени физическую и психологическую подготовку участников.

Болельщики должны иметь возможность наблюдения за прохождением всех элементов дистанции.

Требования Фрироуп™ по безопасности

Потенциальная высота падения участников на дистанции не должна превышать 1 м.

Зоны потенциального падения участников должны иметь мягкую поверхность (грунт, хвоя, песок, сено, вода, маты, страховочные сетки и др).

В зонах потенциального падения не должно быть опасных предметов (камней, осколков стекла, пеньков, корней и др).

Тело, руки и ноги участника должны быть закрыты одеждой или защитой от запястья до щиколотки.

Участник на дистанции должен быть обут в спортивную  обувь.

На сложных участках дистанции допускается страховка участника судьей или представителем команды (без физического контакта).

Все участники до начала соревнований подписывают памятку по безопасности в обязательном порядке.

Оборудование дистанции.

На дистанции оборудуются: предварительный старт (место регистрации стартующих участников), старт, финиш, пункт передачи эстафеты, а также другие необходимые для каждого вида Фрироуп™ объекты.

У предварительного старта должны быть часы или иное устройство, показывающее судейское время (текущее время соревнований).

Место финиша (пункт передачи эстафеты) располагается таким образом, чтобы финиширующий участник был виден со старта.

Для постановки дистанции применяется основная веревка прочностью на статический  разрыв не менее 2 тонн (капроновая диаметром 10-12 мм. или другая аналогичного качества).

Для оборудования частей дистанции «под нагрузкой» используется только основная веревка.

В качестве вспомогательной может быть использована более тонкая веревка (капроновая диаметром 4-9 мм. или другая аналогичного качества).

Для постановки дистанции кроме веревок можно использовать дополнительные материалы: бревна, жерди, автомобильные покрышки, веревочные лестницы и другие.

При постановке дистанций могут быть использованы как естественные точки опоры, так и искусственные.

Каждому элементу Фрироуп™ присваивается степень сложности и дается название. Эта информация отражается на указателях этапов.

Все указатели должны быть однотипны.

По всему периметру дистанция ограждается ограничительной лентой «волчатником».

На дистанции могут быть оборудованы места для зрителей и представителей прессы, пункты первой медицинской помощи.

Для постановки дистанция может быть использован стандартный разборный полигон Фрироуп™.

Виды дистанций

Классификация по порядку прохождения элементов

Дистанция «в заданном направлении» предусматривает прохождение элементов в заданном порядке.

Дистанция «по выбору» предусматривает прохождение элементов из числа имеющихся на дистанции. Выбор элементов и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению участника.

Классификация по сложности

Класс «Л» – Любительский

- от 3 до 6 элементов

- базовые элементы составляют не менее 80% дистанции

- сверхсложные элементы не используются

- прохождение дистанции не требует спортивной подготовки

Класс «С» – Спортивный

- от 5 до 10 элементов

- базовые элементы составляют не более 50% дистанции

- содержит не более 1 сверхсложного элемента

- прохождение дистанции требует спортивной подготовки

Класс «Э» – Элита

- от 7 элементов

- базовые элементы составляют не более 20% дистанции

- сверхсложные элементы должны составлять не менее 20% дистанции

- прохождение дистанции требует спортивной и психологической подготовки

Классификация по топологии

линейная дистанция – набор последовательных элементов, не допускающий выбор порядка их прохождения, с раздельным стартом и финишем;

кольцевая дистанция – набор последовательных элементов, не допускающий выбор порядка их прохождения, имеющий совпадающую точку старта и финиша;

радиальная дистанция – две и более кольцевых дистанции, как правило, разного класса сложности, имеющих совпадающую точку старта и финиша;

дистанция с разветвлениями – объединение нескольких линейных дистанций, как правило, разных классов, путем размещения их точек старта друг на друге, допускающее один или несколько выборов пути движения и сквозное прохождение хотя бы одной дистанции полностью;

линейная дистанция с радиальными петлями – объединение линейной и одной или нескольких кольцевых, как правило, разных классов дистанций, путем размещения точек старта и финиша кольцевых дистанций на линейной, допускающее один или несколько выборов пути движения и сквозное прохождение линейной дистанции;

дистанция с ячеистой архитектурой – множество объединенных элементов, имеющее различные варианты пути движения, старта и финиша (используется, как правило, для проведения соревнований «по выбору»);

параллельные дистанции – две (или более) непересекающиеся одинаковые дистанции, размещенные в пределах видимости друг от друга.

дистанции с общим стартом (финишем) – несколько линейных дистанций (в том числе пересекающихся) одинакового или разного класса имеющих общий старт (финиш). Как правило, используются для проведения командных соревнований.

Элементы дистанции

Классификация по направлению прохождения

односторонние элементы – допускают прохождение только в одном направлении;

двухсторонние элементы – допускают прохождение в обоих направлениях (сложность прямого и обратного прохождении может иметь разную стоимость в баллах), применяются в соревнованиях «по выбору».

Классификация по используемым материалам

веревочные элементы – создаются без использования дополнительных материалов: бревен, жердей, автомобильных покрышек, веревочных лестниц и других;

комбинированные элементы – создаются с применением дополнительных материалов.

Классификация по сложности

Базовые элементы – как правило, основаны на горизонтальных веревках. Расстояние между опорами не более 5 метров. Не содержат вертикальных маятников, фиксированных и скользящих петель. Не могут располагаться над водой. Оцениваются от 1 до 3 баллов по 10-бальной шкале сложности. В основном, используются для постановки любительских дистанций. К базовым элементам относятся:

- «Параллели» – две параллельные в вертикальной плоскости веревки натянутые с помощью полиспаста;

- «Андреевский крест» – две пересекающиеся в вертикальной плоскости веревки натянутые с помощью полиспаста;

- «Бабочка» – две параллельные в вертикальной плоскости веревки натянутые с помощью полиспаста, стянутые на середине и закрепленные карабином;

- «Сеть» – крупноячеистая сеть в горизонтальной или вертикальной плоскости;

- «Бревно» – жестко закрепленное на опорах горизонтальное бревно с веревочными перилами, натянутыми с помощью полиспаста;

- «Горизонтальный маятник» – жестко закрепленное горизонтальное бревно или  веревка, натянутая с помощью полиспаста, и горизонтальный маятник для поддержания равновесия;

- «Канатная дорога» – горизонтальная веревка, натянутая с помощью полиспаста, и закрепленная под ней перемещающаяся площадка («люлька» или «скамейка»);

- и другие элементы.

Усложненные элементы	 – как правило, представляют собой модификацию базовых элементов, имеющих одно или несколько усложнений, вертикальные маятники, фиксированные и скользящие петли. Расстояние между опорами не более 8 метров. Могут располагаться над водой. Высота подвеса не может использоваться для усложнений. Оцениваются от 4 до 6 баллов по 10-бальной шкале сложности. В основном, используются для постановки спортивных дистанций. К усложненным элементам относятся:

- «Параллели с провисом» – усложнение базового элемента «Параллели» за счет ослабления верхней веревки до состояния провиса;

- «Трамвай» – две параллельных в горизонтальной плоскости веревки, натянутых с помощью полиспаста;

- «Стрекоза» – усложнение базового элемента «Бабочка» за счет уменьшения угла между несущими веревками в точке стяжки, ослабления силы натяжения веревок и увеличения расстояния между опорами;

- «Качающееся бревно» – подвешенное на вертикальных веревках бревно без перил;

- «Наклонная канатная дорога» - усложнение базового элемента «Канатная дорога» за счет наклона несущей веревки;

- «Горизонтальная веревочная лестница» натянутая с помощью полиспаста;

- «Рукоход» – металлические кольца или деревянные перекладины, закрепленные с небольшими интервалами друг от друга на одной высоте, позволяющие преодоление элемента «в висе»;

- «Свободные петли» – несколько качающихся жестко закрепленных вертикальных петель одинаковой или разной длины;

- «Груши» – несколько подвешенных на небольшом расстоянии на вертикальных веревках предметов (бревна, автомобильные покрышки, боксерские груши и др.);

- «Скользящие вертикальные петли» – несколько вертикальных петель, имеющих скользящую опору в верхней части;

- «Вертикальный маятник» – вертикальная веревка, позволяющая преодолеть элемент «в полете»;

- и другие элементы.

Сверхсложные элементы – как правило, образуются из усложненных элементов, как за счет технических, так и психологических усложнений. Расстояние между опорами не регламентируется. Для усложнений можно использовать дополнительные контрольные поверхности, размещение элементов над водой, болотом, красящимися поверхностями, прохождение элементов «в слепую», «самонаведение» дополнительных веревок, командное взаимодействие участников, ограничение времени на прохождение элемента, интеллектуальные и творческие задания и др. Высота подвеса не может использоваться для усложнений. Оцениваются от 7 до 10 баллов по 10-бальной шкале сложности. В основном, используются для постановки элитных дистанций. К сверхсложным элементам относятся:

- «Пропеллер» – усложнение элемента «Трамвай» за счет ослабления одной из веревок;

- «Ромб» – свободно вращающийся ромб из жердей разной длины и двух низко натянутых, с помощью полиспаста веревок, не допускающий прохождение в висе;

- «Лассо» – преодоление элемента с помощью вертикального или горизонтального маятника, закрепляемого накидыванием затягивающейся петли;

- «Горизонтальная скользящая петля» – низко натянутая от руки в горизонтальной плоскости веревка в виде буквы Л, имеющая скользящую опору в вершине, и не допускающая прохождение в висе;

- «Свободная веревка» – низкая одиночная горизонтальная веревка, натянутая с помощью полиспаста или от руки, не допускающая прохождение в висе;

- и другие элементы.

Рекомендации по планированию дистанций

Главный судья соревнований  имеет право самостоятельно планировать дистанции исходя из целей соревнований, состава участников, особенностей места проведения соревнований и имеющегося оборудования.

Рекомендуется при планировании дистанций придерживаться следующих принципов:

- элементы по дистанции располагаются в порядке увеличения сложности их прохождения;

- однотипные элементы (требующие одинакового способа их прохождения) не размещаются друг за другом. Например: «Бабочка» и «Андреевский крест»;

- постановка всех элементов должна предусматривать возможность повторного натяжения веревок в ходе соревнований;

- дистанции разного класса должны иметь независимые старты и финиши;

- дистанция принимается главным судьей и инспектором только после её контрольного прохождения членом судейской бригады;

- в месте проведения соревнований рекомендуется оборудовать разминочную дистанцию того же класса сложности  (с отдельным судьей по работе с участниками).

Примеры дистанций разного класса сложности (по элементам):

Класс «Л» – Любительский

- «Параллели» (базовый элемент, сложность от 1 до 2 баллов)

- «Бабочка» (базовый элемент, сложность от 2 до 3 баллов)

- «Бревно» (базовый элемент, сложность от 2 до 3 баллов)

- «Сеть» (базовый элемент, сложность от 2 до 3 баллов)

- «Трамвай» (усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

Класс «С» – Спортивный

- «Бревно» (базовый элемент, сложность от 1 до 2 баллов)

- «Канатная дорога» (базовый элемент, сложность от 1 до 2 баллов)

- «Андреевский крест» (базовый элемент, сложность от 2 до 3 баллов)

- «Параллели с провисом» (усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

- «Свободные петли» (усложненный элемент, сложность от 5 до 6 баллов)

- «Вертикальный маятник» (усложненный элемент, сложность от 5 до 6 баллов)

- «Скользящие вертикальные петли» (усложненный элемент, сложность от 5 до 6 баллов)

- «Свободная веревка» (сверхсложный элемент, сложность от 7 до 8 баллов)

Класс «Э» – Элита

- «Стрекоза» (усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

- «Канатная дорога» (базовый элемент, сложность от 2 до 3 баллов)

- «Качающееся бревно» (усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

- «Свободные петли» (усложненный элемент, сложность от 5 до 6 баллов)

- «Ромб» (сверхсложный элемент, сложность от 7 до 9 баллов)

- «Покрышки» («Груши» / усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

- «Лассо» (сверхсложный элемент, сложность от 7 до 9 баллов)

- «Трамвай» (усложненный элемент, сложность от 4 до 5 баллов)

- «Горизонтальная скользящая петля» (усложненный элемент, сложность от 7 до 10 баллов)

Заявки на проведение соревнований

Любое физическое или юридическое лицо может подать заявку на проведение соревнований по Фрироупу™ и стать организатором соревнований. Порядок рассмотрения заявок и их содержание определяется НФФ.

Заявки должны быть направлены заявителем в НФФ. Заявки должны содержать всю требуемую информацию и гарантии.

На основании заявки и после подписания лицензионного соглашения НФФ выдает организатору лицензию на право проведения соревнований и назначает инспектора соревнований.

Стоимость лицензии на проведение соревнований по Фрироупу™ определяется Авторским агентством «Новые социальные и педагогические технологии».

НФФ вправе отозвать лицензию на проведение соревнований, если организатор оказался не в состоянии исполнить настоящие правила, положение о соревнованиях, правомочные требования инспектора НФФ или условия лицензионного соглашения. Организатор соревнований в этом случае не может потребовать возмещение убытков.

Судейские полномочия

Проводить соревнования по Фрироупу™ могут только судьи, имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом НФФ.

Подготовку по соответствующим программам и сертификацию судей по Фрироупу™ осуществляет НФФ.

Во Фрироупе™ определены три уровня судейских полномочий:

- Младший судья по Фрироупу™ – имеет право участвовать в постановке дистанций,  отдельных элементов и обеспечении безопасности, а так же, оказывать помощь судьям по работе с документами соревнований. Может исполнять обязанности младшего судьи на платной основе. Не имеет право быть судьей, старшим судьёй, секретарём и инспектором соревнований. К подготовке младших судей допускаются дети с 12 лет.

- Судья по Фрироупу™ – имеет право планировать и оборудовать дистанции, отдельные элементы, обеспечивать безопасность соревнований, работать с документами, проводить инструктаж участников и представителей команд. Судья не имеет право рассматривать жалобы и протесты, определять класс дистанций, сложность отдельных элементов, а также исполнять обязанности главного судьи соревнований. К подготовке судей допускаются все желающие с 15 лет.

- Старший судья по Фрироупу™ – имеет право исполнять обязанности главного судьи соревнований, определять класс дистанций и сложность отдельных элементов,  проводить совещание представителей команд, подписывать документацию соревнований, рассматривать жалобы и протесты,  а также назначаться инспектором соревнований. К подготовке старших судей допускаются все желающие с 18 лет.

Финансирование

Расходы по проведению соревнований несет их организатор. Для покрытия издержек организатор могут взимать с участников стартовый взнос. Размер стартового взноса устанавливает организатор соревнований.

Направляющие организации или индивидуальные спортсмены несут ответственность за оплату стартового взноса, определенного положением о соревнованиях.

Направляющие организации или индивидуальные спортсмены самостоятельно несут расходы по переезду, размещению и питанию, если иное не указано в положении о соревнованиях.

Все затраты инспекторов НФФ по исполнению своих обязанностей покрываются организатором соревнований в соответствии с лицензионным соглашением, включая их заработную плату.

Заявки на участие в соревнованиях

Заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до окончания срока подачи заявок, указанного в положении о соревнованиях. По крайней мере, следующие подробности должны быть указаны для всех участников и представителей команд: фамилия, имя, пол, год рождения, направляющая организация.

Организатор соревнований вправе отстранить участников или команду от старта, если их стартовый взнос не уплачен или не достигнуто соглашение об оплате.

Участие в соревнованиях

Каждая команда, участвующая в соревнованиях по Фрироупу™, должна утвердить своего официального представителя для осуществления контакта между командой и организаторам соревнований. Ответственность за получение необходимой команде информации полностью ложится на официального представителя команды.

Спортсмены участвуют в соревнованиях по Фрироупу™ на свой риск. Страхование от несчастных случаев возлагается на них самих, их команды или направляющие организации.

Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только с согласия родителей.

Порядок старта

Жеребьевка старта должна производиться в присутствии представителей команд. Жеребьевка может быть общедоступной или закрытой.

Имена всех участников и названия команд, заявившихся на участие в соревнованиях, должны пройти жеребьевку, даже если кто-то еще не прибыл. Заявки без имен при жеребьевке не рассматриваются.

При индивидуальном старте, за исключением финалов с квалификационным состязаниями, порядок старта определяется жеребьевкой случайным образом. Жеребьевка может быть проведена по стартовым группам.

При квалификационных состязаниях порядок старта в финале должен быть обратным по отношению к местам в квалификационных забегах (лучшие спортсмены стартуют последними).

Совещание представителей команд

Материалы соревнований (номера спортсменов, протоколы старта, последняя информация и др.) должны быть выданы до начала совещания.

Представители команд должны иметь возможность задать вопросы во время совещания.

Результаты

В течение соревнований могут быть объявлены предварительные результаты.

Официальные результаты соревнований должны быть объявлены не позднее чем через 4 часа после финиша последнего стартовавшего участника.

Если финалы с квалификационными забегами проводятся в тот же день, что и квалификационные забеги, результаты квалификационных забегов должны быть объявлены не позднее, чем через 60 минут после финиша последнего стартовавшего участника.

Официальные результаты соревнований должны содержать имена всех участвовавших спортсменов. В эстафетах результаты должны содержать имена спортсменов в порядке этапов, их беговые времена, а также комбинации трасс, которые они бежали.

Если при индивидуальном старте два или более участников показали одинаковое время, то в протоколе результатов им присуждаются одинаковые места. Позиция(и) следующая за такой связкой должна быть пропущена.

Организатор должен подготовить и передать протоколы результатов соревнований всем направляющим организациям и в НФФ.

Награждение победителей

Организатор соревнований должен провести торжественную церемонию награждения победителей.

Если два и более участников заняли одинаковое место, каждый из них должен получить соответствующую награду.

Церемония награждения должна быть организована в присутствии всех команд.

Справедливость соревнований

Все лица, принимающие участие в соревнованиях по Фрироупу™, должны соблюдать честность и справедливость. Они должны сохранять спортивные отношения в духе дружбы. Участники должны с достоинством относиться друг к другу, официальным лицам, журналистам, зрителям и жителям района соревнований.

За исключением несчастных случаев, внешняя помощь или помощь других участников соревнований запрещена. Все участники обязаны помогать пострадавшим спортсменам.

Допинг запрещен.

Официальные лица, участники, представители средств массовой информации и зрители не должны своим присутствием или действиями влиять на ход соревнований. Они не должны находиться в обозначенной зоне дистанции.

Судьи на этапах дистанции не должны отвлекать или задерживать участников, сообщать им какую-либо информацию.

Жалобы и протесты

Жалоба может быть сделана по любому нарушению настоящих правил, положения о соревнованиях или указанию организатора.

Жалобы могут быть поданы представителями команд, участниками или кем бы то ни было, связанным с этими соревнованиями.

Любая жалоба должна быть сделана устно или письменно в адрес организатора соревнований быстро, насколько возможно. Жалобы рассматриваются главным судьей соревнований. Подавший жалобу должен быть сразу информирован о решении.

Протест может быть сделан против решения главного судьи соревнований по вопросу жалобы.

Протесты могут быть сделаны только представителями команд или участниками соревнований.

Любой протест должен быть сделан в письменной форме в адрес инспектора НФФ сразу, насколько возможно, после решения главного судьи соревнований по жалобе. Протесты после проведения награждения победителей не принимаются.

Протесты рассматриваются инспектором НФФ быстро, насколько возможно. Подавший протест должен быть сразу информирован о принятом решении.

Отчет о соревнованиях

Не позднее, чем через 2 недели после окончания соревнований, организатор должен представить в НФФ отчет, содержащий официальные результаты соревнований, схемы всех дистанций с указанием использованных элементов и комментарии о соревнованиях.